Главное управление МЧС России по г. Москве Управление по Троицкому и Новомосковскому АО

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

142191, г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 телефон:

8(495)840-99-70,

E-mail: tinao2@77.mchs.gov.ru

__________________________________________________________________________

Наступает зимний пожароопасный период!

С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный период. Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.

Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих приборов. Необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т.ч. электрическими, неисправным печным отоплением могут привести к пожару.

Напоминаем требования правил пожарной безопасности, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:

1.	Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

2.	Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

3.	Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.

4.	Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

- на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи;

- изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола до уровня 0.25 см выше верха топочной дверки.

5.	Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

6.	Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м.

7.	В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.

8.	Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

9.	Запрещается:

9.1.	Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

9.2.	Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

9.3.	Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

9.4.	Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.

9.5.	Устанавливать печи в мансардных помещениях.

9.6.	Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.

9.7.	Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

9.8.	Топка печей в летний пожароопасный период.

9.9.	Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

9.10. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать  надзор за ними малолетним детям.

9.11. Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах.

Телефон пожарной охраны – 101, 01

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России